# 南京工业职业技术学院××学院××实验（实训）室建设项目招标文件

一、投标人资质要求：

1、具有合法的企业法人营业执照、 税务登记证、组织机构代码证，企业注册资金需**万元（大写**万元）及以上等；

2、有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，能严格履行合同，无不良经营行为；

3、 投标人具备增值税一般纳税人资质，有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

4、在经营活动中无重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

投标人在投标的同时，必须提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分，所有资格证明文件均须加盖投标人公章。

如：企业工商营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权书、税务登记证明（国、地税）、投标人技术说明等。

二、拟采购整体要求

本项目拟建设概况：

拟采购物资清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤熔接机 | 3 | 台 | 如有品牌及其他相关要求可在此备注 |
| 2 | 光纤识别仪 | 2 | 台 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

三、各项目技术要求

1、光纤熔接机

主要技术参数要求：

光纤熔接机单模光纤实际熔接损耗不高于0.02DB（标准剪断法）

高分辨LED彩色显示（尺寸不低于5英寸），图像可根据位置需要翻转。

熔接时间不高于10秒

加热时间不高于38秒

放大倍数不低于350倍（X/Y同时显示）

可插拔大容量8AH锂电。工作和充电互不影响，充满电后可熔接/加热240次，配备直流交流双适配器

X轴、Y轴可自动单独细调和微调纤芯

全新的图像处理技术、同时观测X轴、Y轴。

防风盖设计防尘、防风能力强

工作方式：自动/手动/全自动相互切换

USB数据接口用于最新的熔接机软件升级。

数据存储不低于8000组最新接续结果

配备自动张力测试功能

设备标配：

1）、备用电极1套；

2）、切割刀 1台；

3）、三合一夹具, 光纤夹具, 夹具可兼容裸光纤、尾纤、跳线、皮线，更换夹具可以适应SC等接头，能适应FTTH施工环境要求。

要求：

1）、开标前投标方应携机器样机在指定时间和指定地点由招标方技术人员会同投标技术员共同进行现场检测，满足招标性能和外观要求，方可参加投标；

2)、免费送货上门，免费熔接机操作培训和技术支持；

3)、由供方工程师免费承担不低于10学时/每学期的教学任务。

4)、供方承诺提供不低于2年的质保服务。能上门维修已坏熔接机（包括招标方以前购买的其它型号熔接机）；

2、光纤识别仪

可在单模和多模光纤的任何位置进行探测情况下寻找和分离特定的一根光纤，通过在一端把一定波长的特定调制信号的光信号射进光纤，用识别器在线路上把它识别出来，还可以指示业务。要求波长900-1600nm，灵敏度为-50db。

要求：开标前投标方应携机器样机在指定时间和指定地点由招标方技术人员会同投标技术员共同进行现场检测，提供满足招标性能和外观要求，方可参加投标；供货商能免费对学校师生提供机器的操作培训和技术支持；

3、

4、

5、

.

.

四、支付与保修条款

1、付款方式：

（1）货到付款：货物由卖家免费运送到采购方指定场所，安装调试结束，经采购方验收合格，中标人提交所需单据，且将尾款5%打入我校指定账户，提供转账凭证或者电子回单后，我校一次性支付合同总价的100%；

（2）最终付款：质保期满后，支付合同总价的5%尾款。

我校相关账户信息：

单位名称：南京工业职业技术学院

账    号：088680201091426634

开户银行：南京银行中山东路支行

税    号：320103426090824

2、质保及服务要求：

2.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

2.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在_   _小时内到达采购方现场。

2.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.5上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

五、评标方法与评标标准（*需要项目负责人确认）

1、评标方法与定标原则（若该项目使用最低价中标则不需要评分标准）

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、综合评分标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 序号 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 投标报价 | 1、以最低报价确定为基准报价，基准价格得45分，并按(基准价/投标报价（小数点后保留2位）)*45计算其它投标人的分值。 |
| 2 | * | 技术参数及性能 | 1、投标产品基本响应即满足招标文件主要的技术指标、参数要求的得*分，在此基础上有正偏离（需评委会认定有实际意义）的每项加1分，最高不超过*分。（*分） 2、根据各投标产品的先进性、稳定性、可靠性、便利性酌情打分（各投标人应提供相应支撑材料，包含但不限于产品的彩页资料、专利证书、用户名单、现场展示等），较好10-7分，一般6-3分，其他2-0分。（*分） 3、 |
| 3 | * | 样机现场评分 | 1、投标现场展示重要通信仪表含：光纤熔接机、光时域反射仪（结合彩页现场介绍）*分（未携带仪表仅彩页介绍3-0分） 2、样机产品现场评定（外观，参数，实用性等）*分（未携带仪表仅彩页评定（2-0分） 3、 4、 |
| 4 | * | 售后服务 | 响应招标文件售后服务及质保期要求得*分，优于招标文件售后服务及质保期要求的可酌情加分，最多加*分。（*分） 供方工程师提供每学期不少于10节课时的免费教学培训。（*分） 3、本地化服务。投标人注册地在南京或在南京设有售后服务机构，得*分（提供相应证明材料）。（*分）。 4、 5、 |
| 总分值 | 100分 |

注意：投标主要产品如为自主创新、节能及环境标志产品、在国内类似项目中市场占有率较大的投标人需提供有关证明材料。

本模板仅供参考，若有其他需要注意的事项一定要以文字描述清楚，如是否需要提供样品，是否需要现场查看场地……